## Slide 1: TP558 - Tópicos avançados em Machine Learning: FANN-on-MCU: An Open-Source Toolkit for Energy-Efficient Neural Network Inference at the Edge of the Internet of Things
Gabriel Dias Scarpioni
gabriel.scarpioni@inatel.br

## Slide 2: Abertura
Expansão das aplicações de Internet das Coisas (IoT):
  Dispositivos de baixa potência.
Necessidade de processamento de dados próximo à fonte:
  Edge Computing.
Limitações de hardware:
  memória reduzida;
  capacidade computacional limitada;
  restrições energéticas.

## Slide 3: Abertura
FANN-on-MCU:
  Toolkit open-source;
  Fast Artificial Neural Network (FANN);
  Geração de código otimizado para microcotroladores.
Análise de eficiência energética entre diferentes núcleos;
Análise das acelerações paralelas e das degradações devido à sobrecarga de paralelização e transferências de memória.
Resultados experimentais.

## Slide 4: Introdução
ML aplicado em sistemas de IoT e dispositivos móveis → extrair informações de grandes volumes de dados sensoriais.
Redes neurais apresentam alta precisão em tarefas de classificação.
Limitação do modelo tradicional:
  Atualmente, o processamento de ML ocorre principalmente na nuvem;
  Dispositivos IoT enviam dados brutos ou pouco processados para processamento remoto.

## Slide 5: Introdução
Problema do modelo tradicional no contexto de IoT:
  Sobrecarga da rede;
  Maior consumo de energia na transmissão;
  Latência;
  Questões de privacidade e confiabilidade.

## Slide 6: Introdução
Edge Computing como alternativa.
Desafios:
  Abordagens em computação em nuvem utiliza redes neurais convolucionais profundas;
  Energia (alimentação por bateria);
  Memória;
  Capacidade de processamento.

## Slide 7: Introdução
Objetivo: Desenvolver um framework que permita executar redes neurais em microcontroladores de baixo consumo de forma eficiente.
É possível executar redes neurais eficientes em microcontroladores de ultra-baixo consumo, desde que:
  os algoritmos sejam leves (MLP);
  o software seja otimizado para a arquitetura do hardware;
  sejam exploradas técnicas de paralelismo e otimização de memória.

## Slide 8: Introdução
Contribuições:
  FANN-on-MCU para processadores ARM e RISC-V;
  Comparações de desempenho e uso de memória;
  Otimizações para diferentes tamanhos de rede e hierarquias de memória;
  Análise detalhada de ganhos e perdas por paralelização;
  Implementação em cenários reais, como reconhecimento de gestos, detecção de quedas e classificação de atividades humanas;
  Resultados experimentais com medições de campo;
  Lançamento do kit de ferramentas como software de código aberto.

## Slide 9: Fundamentação teórica - Multilayer Perceptron
Especificado pelo número de camadas ocultas, o número de nós em cada camada e quais não linearidades são usadas
Menos exigentes do que as redes convolucionais profundas em termos de requisitos de memória e computação

## Slide 10: Fundamentação teórica – ARM Cortex-M Family
ARM Cortex-M (M0, M3, M4 e M7)
Plataforma multicore open-source baseada em RISC-V
  Fabric Controller + Cluster múltiplos cores + memória hierárquica + DMA
Projetada para alta eficiência energética
Processador Mr. Wolf

## Slide 11: Fundamentação teórica – PULP Processors
Parallel Ultra Low Power (PULP)
Plataforma multicore open-source baseada em RISC-V
  Fabric Controller + Cluster múltiplos cores + memória hierárquica + DMA
Projetada para alta eficiência energética
Processador Mr. Wolf

## Slide 12: Fundamentação teórica – PULP Processors

## Slide 13: Fundamentação teórica – PULP Processors

## Slide 14: Fundamentação teórica
Multilayer Perceptron
Trabalhos relacionados mais importantes

## Slide 15: Fundamentação teórica

## Slide 16: Metodologia
Base de dados / cenário experimental
Modelos, algoritmos ou abordagem
Fluxo do método

## Slide 17: Metodologia
Estrutura da Inferência
A inferência de um MLP é composta por duas etapas principais:
  Cálculo da função linear (produto escalar entre entradas e pesos)
  Aplicação da função de ativação não linear
As avaliações foram realizadas separando essas duas etapas
Arquiteturas Avaliadas
ARM Cortex-M4 (STM32L475VG)
RI5CY (Plataforma Mr. Wolf – PULP)
Implementações testadas em:
  Floating-point
  Fixed-point (para dispositivos sem FPU)

## Slide 18
Identificação de ineficiência na biblioteca FANNCortexM
O buffer intermediário do neurônio era:
  Inicializado com bias
  Sobrescrito imediatamente após o cálculo
Melhoria Introduzida (FANN-on-MCU)
  Remoção da inicialização redundante do buffer
Resultados Experimentais

## Slide 19
Cortex-M4:
  Melhoria de 3.1% no floating-point e 7.7% no fixed-point
  fixed-point ≈ 15% mais rápida (7/8 > número de instruções)
  matrizes de pesos = 88% do tempo total de computação (melhor caso)
95%
89%
Resultados Experimentais

## Slide 20
RI5CY (single core) versus Cortex-M4:
  1.3× mais rápido (float)
  1.4× mais rápido (fixed)
Paralelização = até 6× de speedup
Ativação passa a representar uma fração maior do runtime
Resultados Experimentais

## Slide 21
Análise de desempenho de uma única camada
Cálculo das matrizes de pesos sem considerar as funções de ativação
STM32L475VG com ARM Cortex-M4, utilizando implementação em ponto fixo
Núcleo IBEX utilizando o conjunto básico de instruções RV32IM
Tempo de execução em número de ciclos de uma única camada ao variar o número de entradas e o número de saídas da camada
Resultados Experimentais

## Slide 22
RAM + FLASH
L2 DEDIDACA + L2 COMPARTILHADA

## Slide 23
L2

## Slide 24
2,2× de aceleração utilizando um único núcleo RI5CY em relação ao IBEX
Adição de extensões personalizadas ao conjunto de instruções
Double-buffering + DMA
Entradas maiores → maiores ganhos
  Overhead DMA desprezível frente ao tempo de computação
Execução paralela em relação à execução com um único núcleo RI5CY → 7,7x de aceleração
Resultados Experimentais

## Slide 26
Single- RI5CY x Cortex-M4 = 2x de aceleração
Multi RI5CY x Cortex-M4 = 13,5x de aceleração
Resultados Experimentais

## Slide 27
2,2× de aceleração utilizando um único núcleo RI5CY em relação ao IBEX
Adição de extensões personalizadas ao conjunto de instruções
Double-buffering + DMA
Entradas maiores → maiores ganhos
  Overhead DMA desprezível frente ao tempo de computação
Execução paralela em relação à execução com um único núcleo RI5CY → 7,7x de aceleração
Resultados Experimentais

## Slide 28: Resultados
Principais gráficos/tabelas
Comparação com estado da arte
O que funcionou e o que não funcionou
Reproduzir os resultados ou parte deles é importante.

## Slide 29: Análise crítica do trabalho
Pontos fortes
Limitações
Possíveis melhorias
Aplicações práticas

## Slide 30: Conclusão
Síntese do que foi aprendido
Impacto do trabalho
Direções futuras propostas pelos autores ou encontradas por você

## Slide 31
Perguntas?

## Slide 32: Referências
Artigos, livros, blogs, etc. usados como referência para o desenvolvimento do seminário.

## Slide 33
Obrigado!