## Slide 1: TP558 - Tópicos avançados em Machine Learning: FANN-on-MCU: An Open-Source Toolkit for Energy-Efficient Neural Network Inference at the Edge of the Internet of Things
Gabriel Dias Scarpioni
gabriel.scarpioni@inatel.br

## Slide 2: Abertura
Expansão das aplicações de Internet das Coisas (IoT):
  Dispositivos de baixa potência.
Necessidade de processamento de dados próximo à fonte:
  Edge Computing.
Limitações de hardware:
  memória reduzida;
  capacidade computacional limitada;
  restrições energéticas.

## Slide 3: Abertura
FANN-on-MCU:
  Toolkit open-source;
  Fast Artificial Neural Network (FANN);
  Geração de código otimizado para microcotroladores.
Análise de eficiência energética entre diferentes núcleos;
Análise das acelerações paralelas e das degradações devido à sobrecarga de paralelização e transferências de memória.
Resultados experimentais.

## Slide 4: Introdução
ML aplicado em sistemas de IoT e dispositivos móveis → extrair informações de grandes volumes de dados sensoriais.
Redes neurais apresentam alta precisão em tarefas de classificação.
Limitação do modelo tradicional:
  Atualmente, o processamento de ML ocorre principalmente na nuvem;
  Dispositivos IoT enviam dados brutos ou pouco processados para processamento remoto.

## Slide 5: Introdução
Problema do modelo tradicional no contexto de IoT:
  Sobrecarga da rede;
  Maior consumo de energia na transmissão;
  Latência;
  Questões de privacidade e confiabilidade.

## Slide 6: Introdução
Edge Computing como alternativa.
Desafios:
  Abordagens em computação em nuvem utiliza redes neurais convolucionais profundas;
  Energia (alimentação por bateria);
  Memória;
  Capacidade de processamento.

## Slide 7: Introdução
Objetivo: Desenvolver um framework que permita executar redes neurais em microcontroladores de baixo consumo de forma eficiente.
É possível executar redes neurais eficientes em microcontroladores de ultra-baixo consumo, desde que:
  os algoritmos sejam leves (MLP);
  o software seja otimizado para a arquitetura do hardware;
  sejam exploradas técnicas de paralelismo e otimização de memória.

## Slide 8: Introdução
Contribuições:
  FANN-on-MCU para processadores ARM e RISC-V;
  Comparações de desempenho e uso de memória;
  Otimizações para diferentes tamanhos de rede e hierarquias de memória;
  Análise detalhada de ganhos e perdas por paralelização;
  Implementação em cenários reais, como reconhecimento de gestos, detecção de quedas e classificação de atividades humanas;
  Resultados experimentais com medições de campo;
  Lançamento do kit de ferramentas como software de código aberto.

## Slide 9: Fundamentação teórica - Multilayer Perceptron

## Slide 10: Fundamentação teórica – FANN
Framework leve para redes neurais MLP, voltado para treinamento e inferência de redes neurais artificiais.
Implementado em linguagem C e suporte a múltiplas linguagens
Ferramentas de ajuste automático de hiperparâmetros, auxiliando na escolha da melhor configuração da rede neural.
Suporte a inferência em ponto fixo (fixed-point), permitindo execução eficiente em microcontroladores de baixo consumo.
Treinamento em cascata (cascade training), que adiciona neurônios automaticamente durante o treinamento para otimizar a arquitetura da rede.
Formato simples de arquivos para armazenamento de datasets e modelos de redes neurais treinadas.
Interface gráfica FANNTool

## Slide 11: Fundamentação teórica – Frameworks
STM32Cube.AI
  Ferramenta da STMicroelectronics para implantação de redes neurais em microcontroladores STM32.
  Permite importar modelos treinados em frameworks como Keras e TensorFlow Lite.
  Geração automática de código C otimizado para execução em MCUs da série STM32.
  Suporte a modelos quantizados, reduzindo o tamanho do modelo e acelerando a inferência.
  Facilita a integração de IA embarcada em sistemas de baixo consumo energético.
TensorFlow Lite for Microcontrollers
  Framework independente de fabricante, suportando plataformas ARM Cortex-M e RISC-V.
  Permite exportar modelos treinados no TensorFlow para execução em microcontroladores.
  Runtime leve, ocupando cerca de 16 kB de memória em um Cortex-M3.

## Slide 12: Fundamentação teórica
CMSIS-NN
  Implementações altamente otimizadas de camadas comuns em redes neurais
  Acelerações de até 4,6×
FANNCortexM
  Treinar uma rede MLP utilizando a biblioteca Fast Artificial Neural Network Library (FANN)
  Exportar automaticamente código executável para microcontroladores ARM Cortex-M

## Slide 13: Fundamentação teórica – ARM Cortex-M Family
ARM Cortex-M (M0, M3, M4 e M7)
Frequência de operação: 16MHz (M0) – 300 MHz (M7)
SRAM → 256–512 Kb
Flash → 1 – 2 MB
Maioria não possui unidade de ponto flutuante
Instruções de DSP integradas → M3, M4 e M7
Single Instruction Multiple Data (SIMD) e Multiply – and – Accumulate (MAC) → M4 e M7
CMSIS: arm_dot_prod, arm_fill e arm_copy → até 30% melhoria

## Slide 14: Fundamentação teórica – PULP Processors
Parallel Ultra Low Power (PULP)
Plataforma multicore open-source baseada em RISC-V
  Fabric Controller + Cluster múltiplos cores + memória hierárquica + DMA
Projetada para alta eficiência energética
Processador Mr. Wolf

## Slide 15: Fundamentação teórica – PULP Processors

## Slide 16: Fundamentação teórica – PULP Processors

## Slide 17: Fundamentação teórica – InfiniWolf

## Slide 18: Fundamentação teórica

## Slide 19: FANN-on-MCU
Script de conversão
  Ferramenta que lê a rede neural treinada usando a biblioteca Fast Artificial Neural Network Library.
  Converte o modelo treinado em arquivos de código C.
  Analisa características da rede como:
    número de neurônios
    número de pesos
    número de camadas
  Pode converter a rede para ponto fixo ou ponto flutuante.
Rotinas de execução da rede neural adaptadas para microcontroladores
  fann_run()

## Slide 20: Metodologia
Análise do código do FANNCortexM → Identificar gargalos de desempenho
Implementação do FANN-on-MCU
Análise de desempenho considerando uma rede fixa:
  Cinco entradas
  Duas camadas ocultas com 100 neurônios cada
  Três classes de saída
  Cada neurônio seguido função tangente hiperbólica
Realizado no Cortex M4 e no Mr. Wolf considerando ponto flutuante e fixo

## Slide 21: Metodologia
Análise de desempenho considerando uma única camada e alterando o número de entradas e saídas
Análise de desempenho da rede completa considerando:
  100 entradas e 8 saídas
  Alterando o número de camadas ocultas
  O número de neurônio em cada camada varia conforme:

## Slide 22
Cortex-M4:
  Melhoria de 3.1% no floating-point e 7.7% no fixed-point
  fixed-point ≈ 15% mais rápida (7/8 > número de instruções)
  matrizes de pesos = 88% do tempo total de computação (melhor caso)
95%
89%
Resultados Experimentais

## Slide 23
RI5CY (single core) versus Cortex-M4:
  1.3× mais rápido (float)
  1.4× mais rápido (fixed)
Paralelização = até 6× de speedup
Ativação passa a representar uma fração maior do runtime
Resultados Experimentais

## Slide 24
Análise de desempenho de uma única camada
Cálculo das matrizes de pesos sem considerar as funções de ativação
STM32L475VG com ARM Cortex-M4, utilizando implementação em ponto fixo
Núcleo IBEX utilizando o conjunto básico de instruções RV32IM
Tempo de execução em número de ciclos de uma única camada ao variar o número de entradas e o número de saídas da camada
Resultados Experimentais

## Slide 25
RAM + FLASH
L2 DEDIDACA + L2 COMPARTILHADA

## Slide 26
L2

## Slide 27
2,2× de aceleração utilizando um único núcleo RI5CY em relação ao IBEX
Adição de extensões personalizadas ao conjunto de instruções
Double-buffering + DMA
Entradas maiores → maiores ganhos
  Overhead DMA desprezível frente ao tempo de computação
Execução paralela em relação à execução com um único núcleo RI5CY → 7,7x de aceleração
Resultados Experimentais

## Slide 29
Single- RI5CY x Cortex-M4 = 2x de aceleração
Multi RI5CY x Cortex-M4 = 13,5x de aceleração
Resultados Experimentais

## Slide 30
Desempenho de redes completas
  Entrada e saída fixa
  Número de camadas ocultas variável
Definição do “d”
  Testar pelo menos dois pontos de medição em cada região de memória
  Layer-wise e Neuron-wise
  Maior eficiência energética possível com paralelização
Resultados Experimentais

## Slide 31
Resultados Experimentais
Redes pequenas = pouco ganho
Aumento perceptível com o uso de mais de uma região de memória
  Pouco perceptível com a paralelização
Aumento perceptível na região neuron-wise

## Slide 32
Resultados Experimentais
Speedup obtido com paralelização é menor em redes pequenas
  Overhead da paralelização
Ligeira perca de Speedup com a troca de região de memória

## Slide 33
Resultados Experimentais
IBEX ligeiramente mais lento que M4. Porém o desempenho se assemelha em quando M4 necessita da Flash
Um único núcleo RI5CY é quase duas vezes mais rápido que um núcleo Cortex-M4
  Extensões customizadas do conjunto de instruções (ISA)
O speedup paralelo aumenta de forma constante com o crescimento do tamanho da rede

## Slide 34
Reconhecimento de Gestos da Mão - Aplicação A
  EMG de superfície e IMU de 9 eixos
  Objetivo: reconhecer 10 gestos da mão
  76 características no domínio do tempo → entrada para uma MLP
  3 camadas ocultas → 300, 200 e 100 neurônios
  10 classes de saída
  maior acurácia de classificação obtida foi de 85,58%.
Resultados Experimentais

## Slide 35
Detecção de Quedas em Idosos - Aplicação B
  Sensores de pressão nas palmilhas dos calçados
  Acelerômetros: cabeça, pelve e pernas
  117 neurônios de entrada
  20 neurônios na camada oculta
  2 saídas
  Acurácia obtida foi de 84%
Resultados Experimentais

## Slide 36
Classificação de Atividades Humanas - Aplicação C
  Acelerômetro triaxial posicionado na cintura.
  Cinco classes diferentes de saída
  7 características de entrada
  1 camada oculta com 6 neurônios
  Acurácia obtida foi de 94,6%
Resultados Experimentais

## Slide 37
InfiniWolf
  Nordic nRF52832 com ARM Cortex-M4
  PULP Mr. Wolf
nRF52832 → 64 MHz
Mr. Wolf → 100 MHz
analisador de potência Keysight N6705C → 0,1024 ms
Resultados Experimentais

## Slide 38
Desempenho end-to-end
  Ativar o cluster
  Copiar dados para a memória
  Executar a rede neural
  Desligar o cluster
Overhead → 13 μJ
Resultados Experimentais

## Slide 39
Resultados Experimentais

## Slide 40
Resultados Experimentais

## Slide 41
Resultados Experimentais
Redes neurais muito pequenas podem não se beneficiar do paralelismo
Para aplicações com classificação contínua (típicas de IoT), a execução paralela torna-se claramente vantajosa
A arquitetura paralela baseada em cluster torna-se energeticamente mais eficiente após aproximadamente seis classificações → Aplicação B
13 + 0,67 x N < 2,86 x N → N = 6

## Slide 42: Análise crítica do trabalho
Pontos fortes:
  Avaliação experimental robusta comparando diversos cenários e condições
  Métodos claros e conclusivos
Limitações
  Hardware de testes
  Trabalho altamente correlacionado as características das plataformas testadas

## Slide 43: Análise crítica do trabalho
Possíveis melhorias
  Ensaio de consumo
Aplicações práticas
  Sistemas embarcados em geral com processamento em borda

## Slide 44: Conclusão
Viabilidade de implementar IA em microcontroladores
Importância da otimização de hardware e paralelização
  7,1× de aceleração em relação a uma implementação em um único núcleo
  até 13,5× mais desempenho em comparação com um ARM Cortex-M4.
Importância da analise entre paralelização e consumo

## Slide 45: Conclusão
Trabalhos futuros:
  Realizar experimentos em outros microcontroladores além de ARM Cortex-M e da arquitetura PULP RISC-V architecture, incluindo novos processadores baseados em RISC-V e plataformas com aceleradores de IA
  Investigar o impacto de diferentes quantidades de núcleos ativos e estratégias de paralelização, analisando o equilíbrio entre desempenho, consumo de energia e latência

## Slide 46
Perguntas?

## Slide 47: Referências
X. Wang, M. Magno, L. Cavigelli and L. Benini, "FANN-on-MCU: An Open-Source Toolkit for Energy-Efficient Neural Network Inference at the Edge of the Internet of Things," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 7, no. 5, pp. 4403-4417, May 2020, doi: 10.1109/JIOT.2020.2976702.
STMicroelectronics. STM32Cube.AI. Disponível em: https://stm32ai.st.com/stm32-cube-ai/. Acesso em: 16 mar. 2026.
ARM. CMSIS – Common Microcontroller Software Interface Standard. Disponível em: https://www.arm.com/technologies/cmsis. Acesso em: 16 mar. 2026.
FANN-on-MCU. GitHub Disponível em: https://github.com/pulp-platform/fann-on-mcu. Acesso em: 16 mar. 2026.

## Slide 48
Obrigado!
https://forms.gle/hNAmq6qdL2Z24e299